Description du cycle manuel de verrouillage/déverrouillage et  activation de l'alarme

- Pour fermer sa voiture, l'utilisateur tourne la clé d'un quart de tour dans le sens horaire. En faisant cette opération, il appui sur un micro switch qui met à la masse la borne 2 ( fil brun/rouge) du boîtier kiekert. Dès que cette entrée est au niveau bas, une impulsion durant 0.8 secondes ( via les bornes 7 et 8 du boîtier initial ) est envoyée aux moteurs des ouvrants ( +12V sur borne 7 et 0V sur borne 8 du boîtier Kiekert = fermeture de la voiture).

- Pour ouvrir sa voiture, l'utilisateur tourne la clé d'un quart de tour dans le sens anti-horaire. En faisant cette opération, il appui sur un micro switch qui met à la masse la borne 6 ( fil brun/blanc) du boîtier kiekert. Dès que cette entrée est au niveau bas, une impulsion durant 0.8 secondes ( via les bornes 7 et 8 du boîtier initial ) est envoyée aux moteurs des ouvrants ( 0V sur borne 7 et +12V sur borne 8 du boîtier Kiekert = Ouverture de la voiture et désactivation de l'alarme ).

- Pour fermer sa voiture et mettre l'alarme l'utilisateur tourne la clé d'un quart de tour dans le sens horaire jusqu'en butée, et maintient la clé dans cet état pendant 2 secondes. En faisant cette opération, il ferme sa voiture comme décrit en 1, et appui sur un micro switch, qui véhicule un signal issu de la borne 12 ( fil rouge/jaune) du boîtier KIEKERT, et qui est dirigé vers la borne 20 (fil noir/bleu) de l'alarme. Cette action active l'alarme.

Synoptique de fonctionnement ( voir schémas pages 2, 3 et 4)

Automatisation du cycle manuel

La méta sytem envoie un top de 0.8S sur les bornes JP4 et JP5 lorsqu'on appui sur l'émetteur.

1 apui= +12volts sur JP5 et 0V sur JP4

1autre appui =0 volts sur JP5 et +12V sur JP4

et ainsi de suite, cycliquement.

( A l'état repos 0V sur JP4 et JP5)

L'idée est de "leurrer" le boîtier Kiekert, et ainsi de lui faire « croire » qu'un utilisateur tourne la clé.

### Synoptique de fonctionnement Méta system + KIEKERT

VOUS POUVEZ CONSTATER QUE LA STRUCTURE DES GRAPHES EST IDENTIQUE

# Text boxes

Désactivation

alarme

Ouverture

Déclenchement KIEKERT

Mise à la masse de la borne 6 du KIEKERT

Mise à la masse de la borne 2 du KIEKERT

0.75s

( Extraction de la clé,

Conducteur ou passager)

+12volts sur 8 et 0V sur 7

Rotation clé conducteur de 90 °

dans le sens anti  horaire

Action du micro swchitch de M118

Ou

capteur de choc et contact

Ou

Appui sur émetteur JP5( 0V) JP4 (12V) pdt 0.8 seconde.Le relais OUV se colle pdt 0.8 s.

=1*

Si pas maintien  S41

Ou

Micro interrupteur

Positionné sur VC

Activation alarme

Fermeture

Moteurs verrouillages Repos

=1* (Toujours vrai

VC= verrouillage centralisé

VC+A= verrouillage centralisé + Alarme

=1*

( Extraction de la clé conducteur)

=1*

+12volts sur 20 alarme

=1* (Toujours vrai

Rotation clé conducteur de 90 °dans le sens horaire°

Action du micro swchitch de M118

ou

Rotation clé passager de 90 °dans le sens anti horaire, appui sur S42

Ou

Appui sur émetteur JP5( +12V) JP4 (0V) pdt 0.8 seconde . Le relais FER se colle

Bornes 7 et 8 du kiekert à la masse

+12volts sur 20 alarme

+12volts sur 8 et 0V sur 7

0.75s

Maintien de la clé  conducteur dans le sens horaire, appui sur S41

, appui sur S41 .

Rotation clé conducteur de 90 °dans le sens horaire°

Action du micro swchitch de M118, KIEKERT

ou

Rotation clé passager de 90 °dans le sens anti horaire, appui sur S42

Activation alarme

( Extraction de la clé,

Conducteu r ou passager)

Mise à la masse de la borne 6 du KIEKERT

Si pas maintien  S41

Fermeture

Rotation clé conducteur de 90 °

dans le sens anti  horaire

Action du micro swchitch de M118.

( Extraction de la clé conducteur)

+12volts sur 7 et 0V sur 8

Moteurs verrouillages Repos

0.75s

Bornes 7 et 8 du kiekert à la masse

Bornes JP4 et JP5 META à la masse

Relais OUV , FER , KX , KYà l’état repos

Micro interrupteur non  positionné sur 0

Mise à la masse de la borne 2 du KIEKERT

Déclenchement KIEKERT

Déclenchement KIEKERT

Ouverture

Désactivation

alarme

0.75s

Déclenchement KIEKERT

Si Micro interrupteur

Positionné sur VC* ou VC+A*

alors

Kx se colle pendant 0.8s déclenche le NE 555 qui déclenche KY pendant 2 secondes

+12volts sur 7 et 0V sur 8

Maintien de la clé  conducteur dans le sens horaire, appui sur S41

Ou

KY pendant environ 2 secondes

=1*